消声止回阀

型号：H41X-10Q H41X-16Q

消声止回阀简介

消声止回阀适用于给排水管道，阀瓣采用进口两端中心轴导向，启闭灵活，可水平安装或垂直安装。阀瓣采用弹簧加载，其快速关闭能有效的消除水锤，密封性能好，关闭无噪声。类此消声止回阀它具有体积小、重量轻、流体阻力小，耐疲劳、寿命长等优点。

消声止回阀技术参数

公称压力：1.0～1.6MPa

公称通经：40～600mm

适用介质：水及弱腐蚀性流体

适用温度：0～80℃

法兰标准：GB/T 17241.6 GB/T 9113

试验标准：GB/T 13927 AP 1598

消声止回阀工作原理

消声止回阀它的结构特点只允许介质向一个方向流动，而且阻止方向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开;流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。当介质按规定方向流动时，阀瓣受介质力的作用，被开启;介质逆流时，因阀瓣自重和阀瓣受介质反向力的作用，使阀瓣与阀座的密封面密合而关闭，达到阻止介质逆流的目的。

消声止回阀性能规范

| 型 号 | 公称压力 | 壳体试验压力 | 密封试验压力 | 适用介质 | 工作温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H41X一10Q | 1.0MPa | 1.5 MPa | 1.10MPa | 水及弱腐蚀性流体 | 0～80℃ |
| H41X一16Q | 1.6MPa | 2.4 MPa | 1.76MPa |  |  |

消声止回阀零件材料：

| 型 号 | 阀体 | 阀座密封 | 弹簧 |
| --- | --- | --- | --- |
| H41X一10Q | 球墨铸铁QT450/不锈钢304 | 丁腈橡胶(NBR) | 不锈钢丝IC rl8Ni9Ti |
| H41X一16Q | 球墨铸铁QT450/不锈钢304 | 丁腈橡胶(NBR) | 不锈钢丝IC rl8Ni9Ti |

消声止回阀结构图

消声止回阀连接尺寸

| 公称压力 | 公称通径 | 尺 寸(mm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | D1 | D2 | D3 | Z一Φd |
| 1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 85 | 4-18 |
|  | 50 | 120 | 160 | 125 | 100 | 4-18 |
|  | 65 | 130 | 180 | 145 | 120 | 4-18 |
|  | 80 | 150 | 195 | 160 | 135 | 8-18 |
|  | 100 | 165 | 215 | 80 | 155 | 8-18 |
|  | 125 | 190 | 245 | 210 | 185 | 8-18 |
|  | 150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 8-22 |
|  | 200 | 255 | 335 | 295 | 265 | 8-22 |
|  | 250 | 310 | 390 | 350 | 320 | 12-22 |
|  | 300 | 320 | 440 | 400 | 368 | 12-22 |
|  | 350 | 380 | 500 | 460 | 428 | 16-22 |
|  | 400 | 405 | 565 | 515 | 482 | 16-26 |
|  | 450 | 430 | 615 | 565 | 532 | 20-26 |
|  | 500 | 450 | 670 | 620 | 585 | 20-26 |
|  | 600 | 510 | 780 | 725 | 685 | 20-30 |
| 1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 85 | 4-18 |
|  | 50 | 120 | 160 | 125 | 100 | 4-18 |
|  | 65 | 130 | 180 | 145 | 120 | 4-18 |
|  | 80 | 150 | 195 | 160 | 135 | 8-18 |
|  | 100 | 165 | 215 | 180 | 155 | 8-18 |
|  | 125 | 190 | 245 | 210 | 185 | 8-18 |
|  | 150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 8-23 |
|  | 200 | 255 | 335 | 295 | 265 | 12-23 |
|  | 250 | 310 | 405 | 355 | 320 | 12-25 |
|  | 300 | 320 | 460 | 410 | 375 | 12-25 |
|  | 350 | 380 | 520 | 470 | 435 | 16-25 |
|  | 400 | 405 | 580 | 525 | 485 | 16-30 |
|  | 450 | 430 | 640 | 585 | 545 | 20-30 |
|  | 500 | 450 | 715 | 650 | 608 | 20-34 |
|  | 600 | 510 | 840 | 770 | 718 | 20-41 |

上海永龙阀门厂

Shanghai Yong Long Valve Factory

厂址：上海市奉贤区南亭公路2788号

联系人：石先生        手机：15900658318

电话：021-57566219       传真：021-57568296

QQ:1257073858,微信：15900658318 邮箱：1257073858@qq.com

网址：http://www.shylfm.com               网址：http://www.shylfm.net

“我们不是最好，但我们尽力做得更好”-上海永龙阀门厂