## LTR-5 系列LAE温控器

所属分类：温控器 | 所属品牌：LAE

LTR-5 系列LAE温控器

单输出开关或PID恒温器或温度调节器

在主电源上运行

带有自整定或开关控制的PID

继电器 (I6A) 或SSR试点上的输出

PTC, NTCI0K 或 0-HV输入

0.1 / 1°C或1°F 分辨率

制冷（除湿）或加热（湿） 控制模式选择

前面的备用按钮

负载启动限制和传感器破损时的安全功能

使用ZOT-LTR设备快速设置

将 LAE连接到监控系统 TAB。

应用：

温度: 控制小制冷仓库、制冷机柜和表，加热系统，加热柜子，水浴器，炉子，实验室设备

湿度：控制温室、季节性蜂房，冷房，空调房

LTR-5 系列

| 功能 | LTR-5T.. | LTR-5C.. | LTR-5A.. |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入类型 | PTC | NTC10K | 0+1V |
| 范围 | -50+150℃-60+300℉ | -40+125℃ -40+250℉ | 0+99.9% r.H. |
| 准确度 | ±0.3℃(a); ±1.0℃(c) | ±0.3℃(b); ±1℃(c) | ±0.7% r.H. |
| 分辨率 | 0.1/1℃; ℉ | 0.1/1 % r.H. |
| 前端保护 | IP55 |
| 面板开孔 | 71×29 mm |

(a)-50÷140°C ; (p) -40÷110°C; (c)其他范围

订购方法示例：

LTR-5CSRE-A (NTCI0K输入 1 继电器，螺丝端子, 230Vac 电源 TTL接口)

LTR-5ASRU (0÷1V输入, 1 继电器，螺丝端子 , 115Vac电源，没有系列接口)

在要求下，LTR-5可以使用垫圈更好的保护指示灯和面板。

更多本产品版本的信息，请咨询LAE或我们的当地经销商。

| 位 置 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入 | T*= PTC; C**= NTC10K; A= 0÷1V |
| 2 | 连接器 | S=螺丝端子; Q=阳性+阴性端子 |
| 3 | 输出类型 | R=继电器; F=SSR 驱动 |
| 4 | 电源 | D=12Vac/dc; E=230Vac; U=115Vac,2W |
| 5 | 串行通讯 | - = 非串行接口;-A = TTL;-B = RS485 |

* 标准 PTC电极是STIK20PI

** 标准 NTC电极是 SN4K20PI