## CAL9400微电脑温度控制器

所属分类：温度控制器 | 所属品牌：CAL

CAL9400微电脑温度控制器

1/16th DIN 48 x 48mm

显示器在顶部以绿色显示测量过的程序变量。 在底部以橙色显示设定点值.dAC 功能可最大程度减少过冲,一个变温段和一个保温段.双线PT100 或热电偶传感器输入,51 x 51mm 前面板（45 x 45mm 面板开孔）

PID 自动调整

LED光显示

双重- 输出

5种警报模式设定、满刻度高/低、偏差高/低、波段

PID 冷暖操作

升温斜率& 持温时间功能.

IP66 保护

CE, UL& CSA 认证

RS232/485 选项,Modbus RTU 记录

| 技术参数: |
| --- |
| 热电偶: | (K.J.T.R.N.S.B)、R.T.D. (PT100,JPT100；负载电阻≦5Ω) |
| 标准: | IPTS/68/DIN 43710 |
| CJC抑制: | 20:1 (0.05°/℃)典型的 |
| 外部电阻: | 100 W 最大值 |
| 电阻温度计: | RTD-2/Pt100 2线 |
| 标准: | DIN 43760 (100W 0℃/138.5W 100 ℃Pt) |
| 温包电流: | 0.2 mA 最大值 |
| 线性过程输入: |  |
| 毫伏范围: | 0 到 50毫伏可以应用到全输入(SM=传感器最大值) |
| 校准准确度: | ±0.25%SM ± 1℃ |
| 取样频率: | 输入 10 Hz,CJC 2 秒 |
| 共态抑制: | 可以忽略的效果达到 140 dB, 240 V,50-60 Hz |
| 连态抑制: | 60dB, 50-60Hz |
| 温度系数: | 150 ppm/℃ SM |
| 参比条件: | 22°C ± 2℃,额定电压后15分钟凝结时间 |
| 输出: |  |
| SSd/SSd1/SSd2: | 固态继电器驱动器: SSR 5Vdc +0/-15% 15mA非隔离 |
| 小型功率延时器 | 形成 A/SPST 触点 2A/250V交流负载电阻 |
| 一般: |  |
| 显示: | 4位数字, 绿色高亮光(LED) 10 mm(0.4″) 高度。 |
| 数字范围: | 199 到 9999 |
| 高分辨式 | –199.9 到 999.9 |
| LED输出指示器 | 绿色闪光SP1方形; 红色SP2圆形 |
| 按键区 | 3个弹性按钮 |
| 环境: |  |
| 湿度: | 最大 80% |
| 高度: | 达到 2000 M |
| 安装: | 类别 ll 和 lll |
| 污染: | 程度 ll |
| 保护: | NEMA 4 X,lP66 |
| EMC辐射: | EN50081-1 FCC Rules 15 subpart J |
| EMC抗扰稳定性: | EN50082-2 |
| 周围环境温度: | 0 -50℃(32 -130℉) |

选项

ssd & relay as standard

CAL 9411 – 2 x relay

CAL 9422 – 2 x ssd

RS232 module

RS485 module