TO：                            From：上海豪飒电子科技有限公司/许延成

Name： 李经理                      Page：共3页

Tel：                              Date：2016-10-26

Fax：                              Re： 关于数显扭力扳手报价

您好！感谢贵司的信任和支持！现将您所询检重秤报价如下：

- 报价

| 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数显扭力扳手 | SHTWD-100 | 1 | 1350 | 1350 | 不含税 含运费 |
| 总价（大写）： |

高清数显扭矩扳手参数

产品介绍

产品名称：高清数显扭力扳手

产品型号：SHTWD

量程范围：2-3000N.M

准确度：满量程的20%~100%范围内，1级

电源：DC2.3~3.6V（两节5号电池），耗电量小于8mA

过载能力：≤120%F.S

工作环境：温度0~40℃ 相对湿度 ≤90%

SHTWD系列数显扭矩扳手运用科学的测量方法，采用先进的微电子技术、精密的加工工艺、装配而成，扭力扳手测量准确、性能稳定、耗电量低、操作简单，适用于汽车、摩托车、机械制造等行业的螺栓紧固检测及控制，是保证和提高产品质量的必备工具。

- 实物图片及基本参数

主要特点

- 报警设置：预设上限报警值，声光报警

★ 扭矩双向测量，最大显示110% F.S

★ 独有的面板式正、反双向数字多点线性调校

★ 延时六十秒自动关机

★ 单位转换：N.m、lbf.ft、lbf.in三种测量单位相互转换

★ 显示：4位半LCD，峰值、欠压、测量数值及方向提示

★ 峰值、跟踪显示相互转换，峰值回零时间可调（3秒、5秒和手动回零）

产品细节图：

A. 红光报警灯                          B. 峰值保持指示

C. 四位半数据指示                         D. 单位指示标

E. 单位转换及报警设置（向上）       F. 蜂鸣器

G. 峰值/跟踪选择                       H. 扭矩单位

I. 扭矩方向指示                          J. 单位转换及报警设置

K. 清零/开、关机

详细参数

精度 1 级

| 产品型号 | 预置范围 | 分度值 | 精度 | 有效力臂 | 总长度 | 扳手头宽度 | 方榫尺寸 | 净质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N.m | N.m | ％ | mm | mm | mm | in | kg |
| SHTWD－10 | 2~10 | 0.01 | ±1 | 242 | 290 | 26 | 1/4" | 0.35 |
| SHTWD－20 | 4~20 | 0.02 | ±1 | 242 | 290 | 26 | 3/8" | 0.35 |
| SHTWD－50 | 10~50 | 0.05 | ±1 | 285 | 350 | 32 | 3/8" | 0.75 |
| SHTWD－100 | 20~100 | 0.1 | ±1 | 340 | 410 | 42 | 1/2" | 0.95 |
| SHTWD－200 | 40~200 | 0.2 | ±1 | 410 | 480 | 42 | 1/2" | 1.25 |
| SHTWD－300 | 60~300 | 0.5 | ±1 | 573 | 650 | 52 | 1/2" | 1.5 |
| SHTWD－500 | 100~500 | 0.5 | ±1 | 725 | 800 | 52 | 3/4" | 2.55 |
| SHTWD－800 | 160~800 | 1 | ±1 | 1001 | 1097 | 60 | 3/4" | 3.9 |
| SHTWD－1000 | 200~1000 | 1 | ±1 | 1227 | 1257 | 67 | 1" | 4.2 |
| SHTWD－1500 | 300~1500 | 1 | ±1 | 1200 | 1310 | 67 | 1" | 6.75 |
| SHTWD－2000 | 400~2000 | 2 | ±1 | 1900 | 1998 | 72 | 1" | 8.3 |
| SHTWD－3000 | 600-3000 | 2 | ±1 | 2102 | 2200 | 72 | 1" | 8.8 |

豪飒电子科技（上海）有限公司坐落于上海市松江进出口加工区，是专业生产销售各类测力计、扭矩扳手、推拉力计、扭矩测试仪、拉力测试仪等仪器生产商，不仅具有国内外领先的技术水平，更有良好的售后服务和优质的解决方案，已经形成了以五金扳手测力等仪器销售为龙头，以维修为根本，仪器计量和系统集成以及设计开发为扩展的服务体系，可为用户提供完整的测量和测试解决方案以及相关的技术支持。

联系人：许延成

上海豪飒电子科技有限公司

地址：上海松江区泗泾镇高技路655号    邮编: 201612

电话: 021-61848826      手机：18202157543   QQ: 708884936

传真: 021-37655776

网站： http://www.sh-haosa.com